## Slide 1
비전 시스템 데이터·통신 연결도
robot3 · robot4
MSI 작업 폴더 실제 파일 · 2026-10-15 15:29 KST 확인 · 두 네임스페이스에서 같은 코드·기능을 각각 독립 실행
ROS Topic
ROS Service 요청·응답
Python 함수 호출·반환 (로봇별 프로세스 내부)
주소 /{robot3,robot4}/… = /robot3/…와 /robot4/… 각각
OAK-D / TF 발행자 (패키지 외부)
ROS 노드 (로봇별 독립 실행)
설비별 공통 코드 (각 로봇 프로세스 내부)
manager 반환 처리 · 출력
/{robot3,robot4}/oakd/rgb/image_raw/compressed
sensor_msgs/msg/CompressedImage
Header header · string format · uint8[] data
image_callback(): uint8[H,W,3] BGR
QoS RELIABLE · KEEP_LAST 1
/{robot3,robot4}/oakd/stereo/
image_raw/compressedDepth
sensor_msgs/msg/CompressedImage
data: 12B [int32 code, float32 A,B] + PNG
16UC1(mm) × 0.001 / 32FC1: A/(pixel−B)
_shutter_depth_callback(): float64[H,W] m
QoS BEST_EFFORT · KEEP_LAST 5
/{robot3,robot4}/oakd/rgb/camera_info
/{robot3,robot4}/oakd/stereo/camera_info
sensor_msgs/msg/CameraInfo × 2
uint32 height,width · float64 k[9],r[9],p[12]
string distortion_model · float64[] d
uint32 binning_x,y · RegionOfInterest roi
각 callback에서 보정 dict로 저장 · BE / 5
/{robot3,robot4}/tf · /{robot3,robot4}/tf_static
tf2_msgs/msg/TFMessage: transforms[]
TransformStamped: Header, string child_frame_id
float64 translation(x,y,z) m, rotation(x,y,z,w)
TF Buffer → up:float64[3] / 카메라 높이 m
tf: BE/100 · tf_static: RELIABLE, TL/100
공통 Header: stamp {int32 sec, uint32 nanosec}, string frame_id
roi: uint32 x_offset,y_offset,height,width · bool do_rectify
Depth 옵션: raw Image(16UC1/32FC1) 경로로 교체 가능
BE=BEST_EFFORT · TL=TRANSIENT_LOCAL · H,W=영상 크기
구독
로컬 파일 읽기 (각 노드)
models/best.pt → YOLO 모델
config/rack_reference.npz
→ OpenCV 랙 기준 dict
첫 YOLO 시작 요청에서 모델 로드
/robot3/detection_alert
scv_detection_manager.py
/robot4/detection_alert
scv_detection_manager.py
manager 내부 데이터
YOLO: model.predict(BGR)
bbox: float[4] = x1,y1,x2,y2 (px)
confidence: float · class_id: int
RGB/Depth 촬영 시각 차이 ≤ 0.03s
Depth: float64[H,W] (m)
RGB/Depth 보정 dict × 2
TF → up: float64[3] (위쪽 방향)
입력 데이터·설정을 설비 함수에 전달
int / float / dict: Python 자료형
고정폭 ROS 자료형과 구분
extinguisher_pressure.py
inspect_pressure(BGR, int bbox[4] xyxy, ...)
반환 dict: str status, bool/None needle_in_normal_range,
int needle_in_normal_pixels, float[2]/None dial_center
exit_sign.py
inspect(BGR, int bbox[4] xyxy, ...)
반환 dict: str status, str reason,
float y_median, float relative_contrast
rack_loading.py
inspect_loading(list[dict] racks, boxes, image_shape, ...)
입력 float bbox[4], float confidence / 반환 str status,
list[str] directions, dict[str,float] overflow_px/ratio
extinguisher_aruco.py
ExtinguisherAruco.inspect(BGR, extinguishers)
반환 list[dict]: int marker_id, float corners[4][2] px
표시·로그만 사용 / 제조·만료 정보는 더미
rack_conditioner.py (별도 inspect_rack 모드)
inspect_rack(ROI BGR, npz 기준 dict, ...) → dict
반환 verdict, protrusions[].bbox:int[4] (x,y,w,h px)
다른 모드와 동시 실행 불가
shutter_obstacle.py
보정 dict → depth_for_rgb(): depth float64[H,W] m,
rays float64[H,W,3] / inspect(): XYZ float64[N,3] m
plane float64[4] (a,b,c,d) / obstacles[] dict
bbox:int[4] xyxy px, point_count:int, height_p90_m:float (m)
footprint_area_m2:float (m²) / 높이=max(구역, 물체 전체) p90
stabilize_report(): 서로 다른 Depth 3장 + 0.5s 확인
report_details(): 표시용 배열을 뺀 dict → manager
호출
반환
scv_detection_manager.py
dict / list[dict] 반환값 수집
_collect_yolo_defects() / 셔터·랙 확인
JSON 문자열 변환 + 표시 영상 합성
ArUco 결과는 화면·로그로만 사용
/{robot3,robot4}/inspect/result
scv_msgs/msg/InspectionResult
정의 파일: scv_msgs/msg/InspectionResult.msg
_publish_defects(): 확정 ABNORMAL만 발행
stamp: Time {int32 sec, uint32 nanosec}
string robot_id = "robot3" 또는 "robot4"
uint8 kind = 1 소화기 / 2 셔터 / 3 유도등 / 4 랙
uint8 verdict = 4 · uint8 attempts = 1
string detail = 설비별 JSON
uint32 run_id = 0
string task_id, facility_id, image_ref = ""
CompressedImage image: data가 빈 배열
QoS RELIABLE · VOLATILE · KEEP_LAST 10
/{robot3,robot4}/fire_extinguisher/
detections/compressed
sensor_msgs/msg/CompressedImage
Header = 입력 RGB · string format = "jpeg"
uint8[] data = 주석 영상 JPEG 바이트
YOLO·랙·셔터 공용 / RELIABLE · KEEP_LAST 1
JSON의 숫자는 number (ROS 고정폭 아님)
XYZ 점군은 내부 값 / 별도 PointCloud Topic 없음
각 노드는 자기 네임스페이스의 센서·Topic·Service를 사용
검사 제어: 외부 클라이언트 ⇄ /{robot3,robot4}/detection_alert
/{robot3,robot4}/detection_alert/inspect_yolo
/{robot3,robot4}/detection_alert/inspect_rack
/{robot3,robot4}/detection_alert/inspect_shutter
std_srvs/srv/Trigger: 요청 {} / 응답 bool success, string message
같은 로봇 안에서 모드 재호출=중지 · 모드 동시 실행 불가 · success=제어 성공
/{robot3,robot4}/oakd/get_parameters (manager 클라이언트 ⇄ OAK-D 서버)
rcl_interfaces/srv/GetParameters
요청 string[] names = [stereo.i_align_depth, stereo.i_board_socket_id, rgb.i_board_socket_id]
응답 ParameterValue[] values (요청 순서): uint8 type, bool bool_value (values[0]),
int64 integer_value (values[1], values[2])
카메라 정렬 설정 조회 · shutter_depth_aligned를 수동 지정하면 자동 조회 생략
기준: MSI 작업 폴더 파일 직접 복사·SHA256 대조 · robot3 동일 기능은 구성 반영 · ROS 공통 관리 통신 생략
Notes: 사용자 지시에 따라 robot3와 robot4가 동일 코드와 기능을 각각 독립 실행하는 구성을 표시했다. 주소의 /{robot3,robot4}/는 실제 주소에 중괄호를 쓰는 것이 아니라 /robot3/와 /robot4/ 두 별도 경로를 줄인 표기이다. 각 노드는 자기 네임스페이스의 센서/TF를 구독하고 결과를 발행한다. 회색 호출·반환 흐름은 공통 코드를 한 번만 그린 것으로 각 로봇 프로세스 내부에서 독립 수행한다. 모드 동시 실행 제한도 로봇별이다. robot3 프로세스의 실제 실행 상태를 새로 측정한 결과를 뜻하지 않는다. 기준은 MSI /home/mu-09/final_ws 작업 폴더의 실제 파일이다. Git 커밋을 checkout하거나 파일을 추출하지 않았다. 직접 복사 후 SHA256을 대조했다. 확인 시점 2026-10-15T15:29:12.623053+09:00. 참고 HEAD 6d5dfc6f9b9e0855d9d89f5d7cf64c5d789d69d9. 상태 ?? bags/. 실행 중 그래프를 조회한 결과가 아니라 기본 설정의 응용 데이터 연결도이다. 외부 카메라/TF 발행 노드와 구독자 파일은 패키지 밖이므로 추정하지 않았다. 기본 shutter_enabled=true 기준 입력 Topic6, 출력 Topic2, Trigger서버3, GetParameters클라이언트1. robot_ns나 remap/파라미터에 따라 이름이 바뀔 수 있다. 아래 함수 모듈은 같은 manager 프로세스에서 호출한다. shutter_obstacle 내부 기본 focal=1036px, RGB/Depth 시각 차이<=0.03초, 서로 다른 Depth 3장과 0.5초 이상 확인. run_id/task_id/facility_id/image_ref/image는 현재 코드가 채우지 않아 기본값이다. detail JSON 키는 설비 및 모드에 따라 달라진다. 확정 ABNORMAL만 발행하므로 결과가 없다고 정상을 의미하지 않는다. Header stamp는 입력 RGB 시각이 0이면 현재 ROS 시각. 축약 BE=BEST_EFFORT,TL=TRANSIENT_LOCAL. Pressure needle 값이 None일 수 있다.
/home/mu-09/final_ws/ros2_ws/src/scv_detection/scv_detection/rack_conditioner.py
SHA256 f428c8b5cfe164c7c930c92f19f87375ba0bcfcea8d6d5360e69625887ca05ef
/home/mu-09/final_ws/ros2_ws/src/scv_detection/scv_detection/exit_sign.py
SHA256 e4557a373fe96646db2de39254d46db7d0b498c34555b24742e9a37ff44cdce1
/home/mu-09/final_ws/ros2_ws/src/scv_detection/scv_detection/rack_loading.py
SHA256 e63d7ebfcb5e254ec0fcbd225f149e33cb096fdfd9189d18a9c05a3fc00ca36b
/home/mu-09/final_ws/ros2_ws/src/scv_detection/scv_detection/__init__.py
SHA256 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
/home/mu-09/final_ws/ros2_ws/src/scv_detection/scv_detection/extinguisher_aruco.py
SHA256 469252a99e44574f64f95659e213d860ccd27a6196412009d38eb1142da9ccbe
/home/mu-09/final_ws/ros2_ws/src/scv_detection/scv_detection/scv_detection_manager.py
SHA256 fdd28e576e8dcef22574737b6d45db9c775c6873dd4052cc4cd499b15d9b6b53
/home/mu-09/final_ws/ros2_ws/src/scv_detection/scv_detection/extinguisher_pressure.py
SHA256 cba03d2eae44ec59110605b5072540e9f67df3d32c16ef4371ea9264cfbee622
/home/mu-09/final_ws/ros2_ws/src/scv_detection/scv_detection/shutter_obstacle.py
SHA256 a36199f66e30dff0136a88b6a135c527963f8297d629cc87390572eb856fb702
/home/mu-09/final_ws/ros2_ws/src/scv_detection/launch/detection_alert.launch.py
SHA256 c6d98e52b914128ec20d25431a01a1c23d5e289fedb93a60400b6832d33a61d6
/home/mu-09/final_ws/ros2_ws/src/scv_detection/setup.py
SHA256 892a9bec1e154d1fc3234d3a57c08fb8b79a5908da407ffb7e732e166573a637
/home/mu-09/final_ws/ros2_ws/src/scv_msgs/msg/InspectionResult.msg
SHA256 7c5a1d0349dc6a70fbf2638db6dc33d7e2efef1e387e6f1e56c810e8327ffd4c